## Slide 1
ETN1011
Clase de orientación
previa al Laboratorio 1
GNU/Linux · WSL2 · OpenCode · Git/GitHub · Networking · Namespaces
Laboratorio de Sistemas de Comunicación II | 4 horas

## Slide 2
MAPA DE LA CLASE
¿Qué vamos a construir?
Windows
equipo del estudiante
WSL2
Ubuntu / Debian
Linux
entorno de red
Namespaces
nodos aislados
veth
enlaces virtuales
OpenCode
Asistencia para comprender comandos, interpretar salidas y diagnosticar.
Git + GitHub
Versionamiento, repositorio de la materia y publicación del trabajo.
Markdown
Documentación técnica reproducible y legible como texto.
Meta: llegar al Laboratorio 1 con la infraestructura lista y entendiendo las piezas.

## Slide 3
FUNDAMENTOS
Linux: kernel, distribución y herramientas
Kernel Linux
Administra CPU, memoria, dispositivos, procesos y comunicaciones de red.
Distribución
Integra kernel, utilidades, bibliotecas, repositorios y políticas de mantenimiento.
Ejemplos
Debian · Ubuntu · Fedora · Arch Linux
En ETN1011 no estudiamos una distribución: usamos Linux como plataforma experimental de redes.

## Slide 4
PLATAFORMA EXPERIMENTAL
¿Por qué Linux en Sistemas de Comunicación II?
Interfaces y direccionamiento IPv4/IPv6
Tablas de encaminamiento
Vecinos: ARP en IPv4 / NDP en IPv6
Puentes e interfaces virtuales
Network namespaces
Captura de paquetes y forwarding
Después construiremos sobre esta base
FRRouting
↓
Docker
↓
containerlab
↓
Topologías BGP

## Slide 5
ENTORNO
WSL2: Linux dentro de Windows
Qué es
Windows Subsystem for Linux permite ejecutar un entorno GNU/Linux desde Windows.
Por qué WSL2
Usa un kernel Linux y permite trabajar con herramientas habituales de línea de comandos.
En el curso
Instructor: Debian. Estudiantes Windows: Ubuntu o Debian sobre WSL2.
WSL2 es el medio de acceso; Linux es la plataforma que queremos aprender a utilizar.

## Slide 6
DEMOSTRACIÓN
Instalación y verificación de WSL2
# PowerShell como administrador
wsl --install
# Ver distribuciones disponibles
wsl --list --online
# Instalar explícitamente
wsl --install -d Ubuntu
wsl --install -d Debian
# Verificar
wsl --list --verbose

## Slide 7
PRIMER CONTACTO
¿Qué sistema estoy ejecutando?
whoami
uname -a
cat /etc/os-release
whoami
¿Con qué usuario estoy trabajando?
uname -a
Kernel, arquitectura e información de compilación.
/etc/os-release
Identifica la distribución y su versión.

## Slide 8
ARCHIVOS Y DIRECTORIOS
Moverse por Linux
pwd # dónde estoy
ls # listar
ls -la # detalles + ocultos
cd directorio # entrar
cd .. # subir
cd ~ # volver a HOME
mkdir prueba # crear directorio
touch archivo.txt # crear archivo

## Slide 9
ARCHIVOS Y DIRECTORIOS
Leer, copiar, mover y eliminar
cat archivo.txt
less archivo.txt
cp origen destino
mv origen destino
rm archivo
rmdir directorio_vacio
rm -r directorio
Precaución: antes de ejecutar un comando destructivo, comprender exactamente qué modifica.

## Slide 10
SISTEMA DE ARCHIVOS
El árbol de directorios
/
/home
usuarios
/etc
configuración
/usr
programas y bibliotecas
/var
datos variables / logs
/proc
procesos y kernel
/sys
kernel y dispositivos
/dev
dispositivos
/tmp
temporales
En WSL, los discos de Windows aparecen normalmente bajo /mnt, por ejemplo /mnt/c.

## Slide 11
TRABAJAR CON LA TERMINAL
Historial y ayuda
history
history | grep ip
man ls
ls --help
↑ / ↓ recorrer comandos
Ctrl+R buscar en el historial
No buscamos memorizar todo: buscamos saber observar, consultar y verificar.

## Slide 12
HERRAMIENTA TRANSVERSAL
OpenCode: asistente, no piloto automático
Explicar
Comandos, conceptos y salidas que todavía no entendemos.
Diagnosticar
Errores, conectividad y comportamiento observado.
Documentar
Ayudar a estructurar notas, Markdown y conclusiones.
Problema
OpenCode
Comprender
Ejecutar
Verificar

## Slide 13
DEMOSTRACIÓN
Instalar OpenCode
sudo apt update
sudo apt install curl
curl -fsSL https://opencode.ai/install | bash
opencode --version
opencode
La configuración del proveedor/modelo se realizará según los recursos disponibles.

## Slide 14
HERRAMIENTAS DE TRABAJO
Git, GitHub y Markdown
Git
Control de versiones: registra cambios y mantiene un historial local.
GitHub
Aloja repositorios Git y facilita colaboración y publicación.
Markdown
Texto simple (.md) para documentación técnica reproducible.
Git ≠ GitHub. Git funciona localmente; GitHub es un servicio remoto que aloja repositorios.

## Slide 15
VERSIONAMIENTO
El ciclo de trabajo con Git
Archivos
directorio de trabajo
git add
preparar cambios
git commit
registrar versión
git push
publicar
GitHub
git status nos dice en qué estado está el trabajo; git log permite revisar el historial.

## Slide 16
DEMOSTRACIÓN
Configurar Git
sudo apt install git
git --version
git config --global user.name "Nombre Apellido"
git config --global user.email "correo@example.com"
git config --global --list

## Slide 17
AUTENTICACIÓN
Enlazar Git con GitHub mediante SSH
ssh-keygen -t ed25519 -C "correo@example.com"
ls -la ~/.ssh
cat ~/.ssh/id_ed25519.pub
ssh -T git@github.com
Nunca publicar id_ed25519: es la clave privada. GitHub recibe la clave pública id_ed25519.pub.

## Slide 18
GITHUB
Clonar el repositorio de la materia
git clone git@github.com:ORGANIZACION/ETN1011.git
cd ETN1011
git status
ls -la
Desde aquí las guías, configuraciones y evidencias pueden vivir dentro de un flujo reproducible.

## Slide 19
HERRAMIENTAS
Preparar Linux para networking
sudo apt update
sudo apt install iproute2 iputils-ping traceroute \
mtr-tiny tcpdump iperf3 git curl
iproute2
Interfaces, direcciones, rutas, vecinos y namespaces.
tcpdump
Observar paquetes y validar hipótesis.
iperf3 / mtr
Medición y diagnóstico.

## Slide 20
NETWORKING
Cuatro comandos para mirar una red Linux
ip link
Interfaces y estado.
ip addr
Direcciones y prefijos.
ip route
Tabla de encaminamiento.
ip neigh
Vecinos de capa 2.
IPv4 → ARP | IPv6 → Neighbor Discovery (NDP)
Primero observamos. Después modificamos.

## Slide 21
NETWORKING
Conectividad: de la prueba al diagnóstico
ping 8.8.8.8
ping google.com
traceroute 8.8.8.8
mtr 8.8.8.8
Pregunta de diagnóstico
Si 8.8.8.8 responde pero google.com no, ¿qué servicio investigarías primero?

## Slide 22
VIRTUALIZACIÓN DE RED
Network namespaces: la idea clave
Un namespace de Linux da a un grupo de procesos una vista aislada de determinados recursos.
namespace hostA
interfaces · direcciones
rutas · vecinos
Kernel Linux
un solo kernel compartido
namespace hostB
interfaces · direcciones
rutas · vecinos
No son dos máquinas virtuales: son dos entornos de red aislados dentro del mismo Linux.

## Slide 23
DEMOSTRACIÓN
Crear y observar namespaces
ip netns list
sudo ip netns add hostA
sudo ip netns add hostB
ip netns list
sudo ip netns exec hostA ip link

## Slide 24
VIRTUALIZACIÓN DE RED
veth: un cable Ethernet virtual
hostA
vethA
hostB
vethB
par veth
Los paquetes que entran por un extremo aparecen por el otro.

## Slide 25
DEMOSTRACIÓN
Crear el enlace virtual
sudo ip link add vethA type veth peer name vethB
sudo ip link set vethA netns hostA
sudo ip link set vethB netns hostB
sudo ip netns exec hostA ip link
sudo ip netns exec hostB ip link

## Slide 26
TOPOLOGÍA
Punto de partida del Laboratorio 1
hostA
network namespace
vethA
hostB
network namespace
vethB
veth
En el laboratorio: direccionar → activar → verificar rutas/vecinos → probar → fallar → diagnosticar.

## Slide 27
CHECKLIST
Antes de la próxima clase
✓
WSL2 operativo si se utiliza Windows
✓
Ubuntu o Debian funcionando
✓
OpenCode instalado y operativo
✓
Cuenta GitHub + Git configurado
✓
SSH con GitHub funcionando
✓
Repositorio ETN1011 clonado
✓
ip, ping, traceroute, mtr y tcpdump disponibles
✓
Crear y eliminar un network namespace

## Slide 28
CIERRE
Lo importante no son los comandos
OBSERVAR → COMPRENDER → CONFIGURAR → MEDIR → DIAGNOSTICAR → DOCUMENTAR
Linux nos da el laboratorio. OpenCode nos ayuda a explorar. Git/GitHub conservan la evidencia.
El estudiante debe poder explicar y defender lo que hizo.